Decimal & Millimeter Equivalents

Dec               MM

1/64”	  0.015625          0.397	1/32”		  0.03125            0.794

3/64”	  0.046875          1.191

1/16”			  0.0625              1.588

5/64”       0.078125          1.984	3/32”		  0.09375            2.381

7/64”	  0.109375          2.778

1/8”			  0.125                3.175

9/64”	  0.140625          3.572

5/32”		  0.15625            3.969

11/64”	  0.171875          4.366

3/16”			  0.1875              4.763

13/64”	  0.203125          5.159

7/32”		  0.21875            5.556

15/64”     0.234375          5.953

¼”			  0.2500	            6.350

17/64”     0.265625          6.747

9/32”		  0.28125            7.144

19/64”     0.296875          7.541

5/16”			  0.3125	            7.938

21/64”	  0.328125          8.334

11/32”		  0.34375            8.731

23/64”	  0.359375          9.128

3/8”			  0.3750              9.525

25/64”	  0.390625          9.922

13/32”		  0.40625          10.319

27/64” 	  0.421875        10.716

7/16”			  0.4375	          11.113

29/64”	  0.453125        11.509

15/32”		  0.46875          11.906

31/64”	  0.484375        12.303

½”  			  0.5000	          12.700

33/64”	   0.515625       13.097

17/32”		   0.53125         13.494

35/64”	   0.546875       13.891

9/16”			   0.5625	          14.288

37/64”	   0.578125       14.684

19/32”		   0.59375         15.081

39/64”	   0.609375       15.478

5/8”			   0.6250	          15.875

41/64”	   0.640625       16.272

21/32”		   0.65625         16.669

43/64”	   0.671875       17.066

11/16”			   0.6875	          17.463

Dec             MM

45/64”	    0.703125      17.859

23/32”		    0.71875        18.256

47/64”	     0.734375     18.653

¾”			     0.7500         19.050

49/64”	     0.765625     19.447 	25/32”		     0.78125       19.844

51/64”	     0.796875     20.241

13/16”			     0.8125         20.638

53/64”	     0.828125     21.034

27/32”		     0.84375       21.431

55/64”	     0.859375     21.828

7/8”			     0.8750         22.225

57/64”	     0.890625     22.622

29/32”		     0.90625       23.019

59/64”	     0.921875     23.416

15/16”			     0.9375         23.813

61/64”	     0.953125     24.209

31/32”		     0.96875       24.606

63/64”   	     0.984375     25.003

1”			     1.000	          25.400